## Slide 1: 冷冻电镜三维重构

## Slide 2: 电镜成像原理与电镜数据处理
三维物体
加噪；卷积CTF函数
真实的二维颗粒
二维投影（势能函数）
三维物体
去噪；反卷积CTF函数；图像复原
真实的二维颗粒
二维投影（势能函数）
取向求取
颗粒均一的情况下，重构分辨率取决于：噪声评估与去噪效果；CTF函数的精度；颗粒取向求取的精度。
样品分散，冰厚合适的情况下，成像效果取决于：电镜硬件质量与调机效果；CTF函数中欠焦量的设置；相位板等硬件能额外引入相位改变从而提高衬度。

## Slide 3: 冷冻电镜三维重构的基本流程
数据预处理
分类及重构

## Slide 4: 数据预处理
电子束引起的漂移校正（ Beam Induced Motion correction ）
辐射损伤（ Radiation Damage ）
CTF校正（ CTF correction ）
颗粒挑选（Particle picking）

## Slide 5: 数据预处理-BIM
J Struct Biol. 2012 Mar; 177(3): 630–637.
Corrected
Support films with smaller holes, as well as lower electron dose rates reduce the motion

## Slide 6
数据预处理-Radiation damage

## Slide 7
数据预处理-CTF矫正：欠焦量及像散
图片的FFT
拟合的CTF
欠焦：影响 Thon ring 的密集程度
像散：影响 Thon ring 的椭圆程度

## Slide 8
在2.5埃左右，欠焦量差30nm，相位完全翻转，因此欠焦在高分辨时尤其重要
2.5um
2.53um
Δ
数据预处理-CTF矫正：欠焦量

## Slide 9
计算Power spectrum
fit Power spectrum
得到ctf函数
数据预处理-CTF矫正流程

## Slide 10
CTF的进一步矫正
局域CTF
颗粒CTF
CTF refinement
CTF measurement
不同区块（patch）的欠焦值不同
不同颗粒的欠焦值不同

## Slide 11: 为何CTF校正：图像复原的一般模型
为输入图像，对应模型的投影，即理想颗粒
为退化函数，对应CTF函数的IFFT
为噪声函数，主要来源于玻璃态冰带来的背景噪声
为输出图像，对应电镜采集到的图像，即真实颗粒
对应图像上每一个像素点
这里假定噪声与图像相互独立，即可以线性相加。而实际上通常将糅合在里面，即：

## Slide 12: 图像复原的一般模型
对上述公式进行FFT之后，即：
为模型投影的FFT
为CTF函数
为真实颗粒的FFT
对应FFT图像上每一个像素点，与的对应关系是：

## Slide 13: 实空间像素点与傅里叶空间频率的关系
image_size
(x,y)
(u,v)
(center_x,center_y)
(center_x,center_y)
image_size
center_x,center_y一般为image_size的一半

## Slide 14: CTF 函数的问题
理论上，，即将真实颗粒除以CTF函数就可以得到理想颗粒再重构即可，然而，CTF函数有零点，除以0会得到很大的值，也就是傅里叶空间某个频率的信息会极大，IFFT之后就完全错误了。
原始的CTF函数
衰减之后的CTF函数

## Slide 15: Wiener Filter
，其中weiner filter的噪声函数，这样就避免了的零点问题。有多种形式。
当噪声为白噪声，即所有频率振幅都一样，
当噪声为类高斯噪声，即随频率变化振幅呈现高斯衰减，
然而电镜图像中噪声来源于玻璃态的冰，往往表现为随着傅里叶频率的变化而变化，而且往往不简单评估噪声，而是使用信噪比（SNR）来表示，即SSNR（spectral signal noise ratio），

## Slide 16: 数据处理过程中的图像复原
1、estimate noise spectrum（将上式中的1去掉），得到：，为输入图像，对应模型的投影，也就是电势积分，即理想颗粒；为退化函数，对应CTF函数的IFFT，也就是上式中的 F{sin χ(u, v)P(u, v))} ；为输出图像，对应电镜采集到的图像，即真实颗粒
2、傅里叶变换：
3、理论上，，然而，CTF函数有零点，除以0出错，所以需要校正，如wiener filter：随后求取颗粒取向并进行重构。

## Slide 17
两幅图，用一个数表示它们有多相似，这个数称为 cross correlation
(NXN的2维图计算量：O(
此时，如果平移其中一图，在计算不同平移参数t时的cc，则
由于
(NXN的2维图计算量：
一维N格点傅里叶变换的计算量：
一个NXN的2维图的傅里叶变换需要计算2N次：
颗粒挑选-基于模板
图片滤波

## Slide 18
From Sjors’s lecture
颗粒挑选-基于模板

## Slide 19
颗粒挑选-基于深度学习

## Slide 20: 分类及重构
颗粒对中及分类
三维重构

## Slide 21: 颗粒对中及分类
颗粒不在中央；有较多垃圾颗粒（冰渣，碳膜，聚集等）
颗粒居中；分类结果清晰
  Aim
    Clean the particle dataset
    Increase SNR to general averaged images
    Classification to purify particles Insilco
  Algorithm
    Reference based/supervised classification
    Reference free classification
      MSA (Multi Statistics Analysis) : PCA (Principal Component Analysis), CA (Correspondence Analysis)
      K-means
      HAC (Hierarchical Ascendant Classification)
    Maximum likelihood and Bayesian method

## Slide 22: 2D Image Rotational Alignment
Three-Dimensional Electron Microscopy of Macromolecular Assemblies: Visualization of Biological Molecules in Their Native State. Oxford University

## Slide 23: 2D Image Translational Alignment - CCF
CCF - Cross Correlation Function

## Slide 24: Multivariate Data Analysis - Eigenimages
Three-Dimensional Electron Microscopy of Macromolecular Assemblies: Visualization of Biological Molecules in Their Native State. Oxford University

## Slide 25
二维图像分析与分类：k-means 与 HAC
2

## Slide 26: Maximum Likelihood Method
Methods Enzymol 482, 263-294.

## Slide 27: Maximum Likelihood Method
From Sjors’s lecture

## Slide 28: Maximum Likelihood Method
Journal of molecular biology 348, 139-149.

## Slide 29
三维重构原理：中心截面定律

## Slide 30
三维重构原理：中心截面定律
因此，三维重构基本流程分为取向求取及三维重构两个步骤。而取向及三维重构结果相互依赖，三维重构问题抽象为双变量的优化问题。

## Slide 31: Iterative Refinement - Bayesian Method
X：真实颗粒
CTF
P：颗粒取向
N：噪声
V：三维结果

## Slide 32: Iterative Refinement - Bayesian Method
From Sjors’s lecture

## Slide 33: 初始模型
同源结构
预测结构
De novo model（SGD）

## Slide 34
三维重构流程

## Slide 35
模型 m
数据集 D
取向求取 f
颗粒取向 z
三维重构 h
新模型 m
正则化 r
三维重构流程

## Slide 36
取向分布及分辨率
3.2 Å PSII-LHCII supercomplexes
3.2 Å Coronavirus S trimers
4.4 Å CRISPR complex
T4 gp20, top view only
3.5 Å
1.8 Å

## Slide 37: 分辨率评估- FSC

## Slide 38
FSC 的值
FSC-0.5 & Gold standard FSC-0.143 &Interpretable!
An interpretable map
phase error = 60。(X-ray crystallography)
当有两个不相关的half时，N降为N/
可定义
Full dataset
Perfect Model

## Slide 39: 冷冻电镜数据处理常用软件
cryoSPARC https://cryosparc.com/
RELION https://github.com/3dem/relion
cisTEM https://github.com/timothygrant80/cisTEM

## Slide 40: RELION
最常用的冷冻电镜数据处理软件，包括常用的单颗粒处理流程（motion correction，CTF correction，particle picking，classification and refinement）及螺旋重构，单颗粒tomo重构等。
开源，免费
程序区块
任务栏
输出与错误信息

## Slide 41: cryoSPARC
任务栏
程序区块
功能完善，使用简单，运行快速，学术圈免费

## Slide 42: 原子建模及精修
Coot
Phenix
程序区块
模型搭建部分
程序区块
任务栏

## Slide 43: 模型分析及展示
Pymol
UCSF Chimera

## Slide 44: 总结
数据收集
数据前处理（BIM，radiation，CTF）
颗粒挑选
二维分类
三维分类及三维重构
评估分辨率
原子建模及精修
模型分析及展示